Znak:ZPiI.271.10.1.2021					Solec nad Wisłą, dn. 21.07.2021 r.

Uczestnicy

postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

## dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPiI.271.10.2021 pn. „Modernizacja kortu tenisowego wraz z wykonaniem trybun w Solcu nad Wisłą”

W związku z pytaniami, skierowanymi do Zamawiającego działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie  1.

W związku z tym, że powyższe postepowanie dotyczy budowy kortu tenisowego prosimy 
o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach. Pragniemy zauważyć, że na korty tenisowe stosuje się trawy, które zyskują coraz większą popularność tj. trawy monofilowe z włókna kręconego. Włókno kręcone powoduje, że piasek w takich trawach jest mało widoczny, a tym samym zapobiega to jego przemieszczaniu. Dodatkowo trawa taka ma dłuższą żywotność . Proponowana przez nas nawierzchnia uzyskała certyfikat Federacji tenisowej ITF najwyższej kategorii, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy traw tenisowych, a odbicie piłki tenisowej jest na najwyższym poziomie. Parametry oferowanej nawierzchni:

- Metoda produkcji: tuftowana,

- Skład włókna: - 100% (PE),

- Długość włókna: min. 18 mm,

- 4. Rodzaj i przekrój włókna -włókno monofilowe kręcone

- Grubość włókna – min. 180 mikronów

- Ciężar włókna – min 1100g/m2

- Ilość pęczków na m2 – min. 22.000

- Ilość włókien na m2 – min. 350.000

- Podkład: lateksowy

- Kolor – zielony, biały

- Przepuszczalność wody sztucznej trawy – min. 180mm/h

- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min 2100g/m2

Trawa posiada poniższe dokumenty w celu potwierdzenia minimalnych parametrów:

- raport z badań na zgodność z ITF

- karata techniczna oferowanej nawierzchni

- atest PZH na trawę

- certyfikat ITF kategorii min. „5”

- autoryzacja producenta trawy wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie.

Pragniemy zauważyć, że powyższa trawa może być instalowana na kortach tenisowych, czego potwierdzeniem są posiadane przez trawę dokumenty.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o powyższych parametrach oraz określenia wymagania w/w dokumentów w celu potwierdzenia minimalnych parametrów oferowanej trawy.

Odpowiedź:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił minimalne wymagania dotyczące nawierzchni

z sztucznej trawy i dopuszcza jedynie trawę o parametrach równoważnych lub lepszych od opisanych w dokumentacji. Wskazana nawierzchnia posiada niższe parametry takie jak: brak rdzenia wzmacniającego, mniejsza grubość włókna, mniejszy ciężar włókna, mniejsza liść pęczków i włókien na m2, mniejszy ciężar całkowity, brak wzmocnienia podkładu i większą od wymaganej długość co będzie miało wpływ na jej użytkownie. Parametry te nie mogą zostać uznane za równoważne 
z opisanymi w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej nawierzchni.

Wykonawca będzie zobowiązany przed wykonaniem nawierzchni do przedłożenia inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentów dotyczących parametrów nawierzchni w szczególności karty technicznej oferowanej nawierzchni oraz atestu PZH na trawę.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

/-/Marek Symczyk