Zał. 1.A

Specyfikacja samochodu

minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Solcu nad Wisłą”

Nr postępowania: OSP.1.2023

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą” o minimalnych wymaganiach podanych poniżej.

Oferuję samochód marki ………….. model ……………. Moc ………….. rok produkcji…….

| Lp. | Wymagane parametry techniczno- użytkowe | Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Wymagania ogólne: |  |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594), norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych). | Spełnia Nie spełnia |
| 1.2. | Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). | Spełnia Nie spełnia |
| 1.3. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi wg standardu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5). Treść numerów zostanie przekazana Wykonawcy na etapie produkcji auta. Numery muszą znajdować się na: kabinie z lewej strony; kabinie z prawej strony; na tylnej ścianie zabudowy; na dachu kabiny (o wielkości umożliwiającej odczytanie z pokładu śmigłowca) Numery operacyjne muszą być wykonane z folii odblaskowej. | Spełnia Nie spełnia |
| 1.4. | Pojazd musi zostać oznakowany nazwą jednostki OSP Solec nad Wisłą Nazwa ma zostać umieszczone na przednich drzwiach kabiny, po obu stronach oraz z tyłu na zabudowie. Pojazd oznaczony informacją o dofinansowaniu z instytucji Umiejscowienie oraz wzory zostaną dostarczone Wykonawcy na etapie produkcji pojazdu. | Spełnia Nie spełnia |
| 2. | Podwozie z kabiną: |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej) | Spełnia Nie spełnia |
| 2.3 | Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) ze stałym napędem 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych min. osi przedniej i tylnej. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.4 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 5%. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. a) Sygnalizacja świetlna - ostrzegawcza: Jedna belka generujące światło w technologii Solaris LED, z kloszem przezroczystym. Urządzenie powinny być umieszczone na dachu pojazdu pod kątem nie mniejszym niż 15 i nie większym niż 30 stopni względem przedniej krawędzi kabiny. Osłona przeciwsłoneczna kabiny nie powinna ograniczać ich widoczności przy włączonym świetle niebieskim. Belka powinna być osłonięta przed możliwością uszkodzenia w przypadku kontaktu z gałęziami. Belka powinna móc pracować w zakresie temperatur od -20ºC do 50ºC. Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu na atrapie. Lampy powinny składać się z trzech diod o mocy 2W każda i być umieszczone w dwóch rzędach. Odległość pomiędzy rzędami minimum 40 cm. Powinny być skonfigurowane tak aby świecić naprzemiennie w sposób krzyżowy (górna prawa – dolna lewa). Masa jednej lampy nie powinna przekraczać 80 gramów. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED, umieszczone na owiewkach kabiny pojazdu, w celu ostrzegania innych pojazdów na skrzyżowaniach. Lampy powinny składać się z trzech diod o mocy 2W każda. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dwupoziomowe, z ilością min. czterech diod w rzędzie, umieszczone z tyłu pojazdu. Lampa musi posiadać wbudowany flasher oraz mieć możliwość synchronizacji z pozostałym oświetleniem uprzywilejowania. Dodatkowo na bokach zabudowy po jednej lampie sygnalizacyjnej niebieskiej. Wszystkie lampy muszą pochodzić od jednego producenta, być umieszczone w kloszach przezroczystych oraz spełniać warunki regulaminu nr 65 EKG ONZ. Należy zapewnić możliwość osobnego odłączenia lamp kierunkowych z przodu i tyłu pojazdu w przypadku poruszania się pojazdu w kolumnie. Z tyłu pojazdu moduły świetlne zintegrowane z zabudową. Dopuszcza się pochodzenie od innego producenta, jeśli wynika to z technologii produkcji pojazdu, pod warunkiem spełnienia przez moduł warunków regulaminu nr 65 EKG ONZ. b) Sygnalizacja akustyczna Generator sygnałów dźwiękowych o mocy 200W umieszczony w kabinie, w miejscu umożliwiającym sterowanie nim kierowcy i dowódcy. Generator wykonany w technologii analogowej, z przyciskiem do przełączania między trybami, z funkcją min. 3 modulacji. Zmiana pomiędzy modulacjami powinna być możliwa na tzw. pilocie z przyciskiem ( mix) jak również po wciśnięciu klaksonu w kierownicy. Skonfigurowana opcja RADIO, pozwalająca na przekazywanie korespondencji radiowej za pomocą głośników od sygnalizacji ostrzegawczej. Dwa głośniki 100W o impedancji 11 Ohm umieszczone na zewnątrz pojazdu w koszykach na maskownicy. Wymiary głośnika 14,5 x 19,6 x 11,9 cm. Miejsce montażu zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu. System oparty na dwóch dodatkowych głośnikach pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. Głośniki powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. Podświetlane przyciski uruchamiające systemu powinny być umieszczone po stronie kierowcy i dowódcy. Sygnał pneumatyczny o sile dźwięku do 130 db przy ciśnieniu 100/120 PSI. Długość trąby nie więcej niż 63 cm. Trąba powinny być umieszczona z przodu pojazdu pod kabiną, skierowana wylotem w przód lub umieszczona na dachu w osłonie z uwzględnieniem maksymalnej wysokości pojazdu chroniącej przed uszkodzeniem ze strony gałęzi. Sygnał pneumatyczny ma być zasilany przewodem o średnicy nie mniejszej niż 7 mm. Uruchamianie powinno odbywać się za pomocą przycisków nożnych umieszczonych oddzielnie po stronie dowódcy i kierowcy oraz podświetlanych przycisków ręcznych umieszczonych w górnych częściach kabiny oddzielnie dla kierowcy i dowódcy. Dodatkowy opisany przycisk do uruchamiania sygnałów pneumatycznych w przedziale autopompy. c) Pojazd musi być wyposażony w falę świetlną z 8 lampami LED lub listwą LED w kolorze pomarańczowym z kloszem przezroczystym, umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala musi mieć zdublowany sterownik, a panele powinny być umieszczone nad przestrzenią kierowcy w kabinie oraz w luku autopompy. Sterowanie falą za pomocą guzików funkcyjnych w kolorze czerwonym. Manipulator powinien mieć system małych lampek informujący o kierunku działania fali. Reflektor pogorzeliskowy ( odpinany) wraz z uchwytem zamontowanym na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony. Z przodu kabiny na atrapie zamontowana belka aluminiowa z czterema halogenami załączanymi w kabinie w zasięgu kierowcy. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.6 | Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki: układ jezdny – napęd 4x4, z blokadą mechanizmu różnicowego tylnego i przedniego mostu napędowego. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe. Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa w kolorze czerwonym lub żółtym. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Siedzisko dowódcy zawieszone pneumatycznie. Kabina wyposażona w: fabryczny układ klimatyzacji, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, mocowanie na aparaty powietrzne umożliwiające odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, możliwe do obsługi w rękawicach pożarniczych niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, lusterka boczne w kolorze nadwozia lub fabrycznym zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony ogrzewane elektrycznie, lusterko rampowe dojazdowe, przednie ogrzewane elektrycznie, szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek (włączenie i wyłączenie powinno działać naprzemiennie z analogicznym przyciskiem w przedziale autopompy), sygnalizacja otwarcia każdej skrytki, sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, gniazdo zasilające 12 V i 24 V rozłączane po wyłączeniu głównego wyłącznika prądu, gniazdo 12 V ze stałym napięciem przy wyłączonym głównym wyłączniku prądu. Dwa gniazda USB 12 V zamontowane na stałe z dostępem dla kierowcy i dowódcy, fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją antenową, wyposażony w port USB i czytnik kart SD, Bluetooth, min. dwa głośniki w przedziale kierowcy i dowódcy oraz dwa w przedziale załogi, rejestrator samochodowy o kącie widzenia obiektywu minimum 140 stopni, o jasności maksymalnej f/1.6, nagrywający w rozdzielczości HD1080p przy 60 fps, włączany wraz z zapłonem samochodu, wyposażony w kartę pamięci micro SDXC o pojemności 256GB, zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc montażu ładowarek radiotelefonów przenośnych oraz innego drobnego sprzętu elektronicznego na etapie produkcji zabudowy pojazdu, światła mijania uruchamiane automatycznie po wykryciu słabej widoczności oraz przy włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej, światła przeciwmgielne producenta pojazdu umieszczone w zderzaku przednim, zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie jazdy w terenie leśnym. Podświetlenie stopni wejściowych zewnętrznych, fotel kierowcy i dowódcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. Pod tylną ławą z siedzeniami dla załogi jednolita skrzynia na sprzęt. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, pilotem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny cyfrowy, zintegrowany system GPS, a ponadto przesyłanie dźwięku i danych w systemie Bluetooth, spełniają normę IP57 dodatkowo wyposażone w mikrofonogłośnik bezprzewodowy do korespondencji łączącą się z radiotelefonem pojazdu przez np. Bluetooth spełniający minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP nr 1 z 2009 r. poz. 16), zaprogramowany wg. instrukcji Zamawiającego dostarczonej w trakcie wykonywania zabudowy. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.10 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu wraz ze sprzętem zamontowanym na dachu nie może przekroczyć 3100 mm. (ze względu na wysokość bram wjazdowych w strażnicy OSP). Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość 8100 mm - szerokość 2550 mm - wysokość 3100mm | Spełnia Nie spełnia |
| 2.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania. Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.12 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, wyprowadzony pomiędzy osiami w lewo. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia, w tym: zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód nie mniej niż 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.14 | Kolor pojazdu: nadwozie samochodu - RAL 3000, pokrywa silnika – czerwona lub w odcieniu szarości błotniki, zderzaki – białe RAL 9010, wnęki schodów czarne lub odcieniu szarości, żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku, gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia). | Spełnia Nie spełnia |
| 2.15 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji załączone do oferty. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.16 | Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4100 mm. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.17 | Skrzynia biegów zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła. Pojazd musi posiadać możliwość ręcznej redukcji biegu z możliwością przejścia z automatu na manual. Skrzynia musi posiadać możliwości przełączenia minimum trzech trybów jazdy. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.18 | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego. Jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy. Z tyłu powinna być zamontowana dodatkowa lampa cofania w technologii LED poprawiająca widzialność podczas cofania w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Podczas cofania oświetlenie pola pracy dookoła samochodu powinno uruchamiać się samoczynnie. Głośnik sygnału cofania o mocy min. 50W | Spełnia Nie spełnia |
| 2.19 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 250 kW spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1500 Nm. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia, załączonym do oferty. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.20 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemność 2 akumulatorów (min. 180 Ah) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła) pomiędzy drzwiami kierowcy a kabiną załogi. Dodatkowo wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 15 m. do późniejszego podłączenia w garażu. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.22 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Z tyłu pojazdu powinno umieszczone być dodatkowe oznakowanie wykonane z taśmy odblaskowej 3 generacji. Sposób umieszczenia powinien być skonsultowany z zamawiającym w czasie wykonania zabudowy. Kolor taśmy na bokach żółty RAL1026. Należy wykonać oklejenie kabiny na bokach na wysokości drzwi i konturu dachu i z przodu kabiny pasem folii odblaskowej w kolorze żółtym RAL1026 wykonane na fabrycznych przetłoczeniach blachy. Tylna ściana zabudowy powinna zostać pokryta w całości folią odblaskową z pasami w układzie ukośnym na przemian w kolorze żółtym (RAL1026) oraz czerwonym (RAL3000). Szerokość pasów min 10 cm. Oklejenie do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.23 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 sekund, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.24 | Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.25 | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 godziny w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 200 dm3. Zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue usytuowany poza zabudową (nie może zajmować miejsca w skrytkach sprzętowych). Zbiorniki paliwa, środka pianotwórczego oraz płyny AdBlue muszą być uzupełnione do pełna w dniu odbioru pojazdu. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.26 | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory przechyłów zamontowane na obu osiach. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.27 | Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami obu osi. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.28 | Pojazd wyposażony w system stabilizacji toru jazdy ESP oraz system zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.29 | Pojazd wyposażony w system ostrzegania przed najechaniem na linię pasa drogowego oraz awaryjny system hamowania w sytuacji zagrożenia. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.30 | Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.31 | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.32 | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.33 | Kabina wyposażona w fabryczną osłonę przed słońcem nad przednią szybą oraz w fabryczne owiewki tylne kabiny niwelujące przestrzeń pomiędzy kabiną, a zabudową. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.34 | W kabinie pojazdu pomiędzy przedziałami zamontowana szafka kabinowa dopasowana do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji oraz mocowanie pod torbę PSP R1. W półce zamontowane gniazda zasilające 12V oraz gniazda USB po 2 gniazda z lewej i prawej strony. Na górze półki wykonawca musi przygotować 4 wygrodzone miejsca na hełmy i rękawice strażackie. Hełmy oraz rękawice muszą być zabezpieczone ściankami uniemożliwiającymi przesuwanie się podczas hamowania. Za fotelami dowódcy oraz kierowcy dodatkowe półki z szufladkami na sprzęt podręczny. Po obydwu stronach dwa uchwyty na pudełka z rękawiczkami nitrylowymi. Przegródki szafki mają być podświetlone diodami LED załączanymi z pozycji załogi jak również z pozycji kierowcy i dowódcy. Podłoga kabiny z przodu i z tyłu wyposażona w tzw. dywaniki gumowe. | Spełnia Nie spełnia |
| 2.35 | Na pokrywie silnika między stanowiskiem kierowcy i dowódcy skrzynka na podręczny sprzęt, z dwoma przegrodami na hełmy oraz pojemnikiem zamykanym od góry na dokumentację. Dodatkowo dwa uchwyty na hełmy ( umieszczenie uchwytów do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). Skrzynka zabezpieczona przed przesuwaniem się oraz otwarciem podczas jazdy. Zamknięcie umożliwiające używanie w rękawicach pożarniczych. Skrzynka minimum w formacie A4. W kabinie na pokrywie silnika pomiędzy kierowcą a dowódcą zamontowane: - 4 przenośne radiotelefony cyfrowe z ładowarkami i dodatkowo z mikrofonogłośnikami, opcjonalny zintegrowany system GPS, a ponadto przesyłanie dźwięku i danych w systemie Bluetooth, spełniają normę IP57 (odporność na zanurzenie w wodzie) oraz posiadają certyfikat iskrobezpieczeństwa FM o mocy 1-5 W. zaprogramowane wg. instrukcji Zamawiającego dostarczonej w trakcie wykonywania zabudowy. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Radiotelefony powinny być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarki 4 szt, tzw. „szybką”, zasilacz sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych, - 4 komplety latarek kątowych akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu udar odpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, min IP 65, źródło światła LED, światło „ciepłe”. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: 100% mocy, 50% mocy i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 13 godz., możliwość zasilania latarki bateriami alkaicznymi rozmiaru AA lub AAA (element umożliwiający zasilanie bateriami w zestawie). Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe – 2 kpl. Dodatkowo do latarek i radiotelefonów założony dodatkowy przełącznik włączający i wyłączający proces ładowania baterii latarek i radiotelefonów w zasięgu dowódcy i kierowcy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3. | Zabudowa pożarnicza: |
| 3.1 | Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium lub materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być dodatkowo zabezpieczone. Podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Skrytka przednia musi być przelotowa, ma umożliwiać montaż długich elementów np. Noszy i podpór stabilizacyjnych w poprzek zabudowy. Szerokość przelotu nie mniejsza niż 350 mm. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.2 | Z tyłu pojazdu aluminiowa drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części, ułatwiającymi wejście, rozkładana i nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Jeśli drabina będzie w jakiś sposób odchylana to informacja ta powinna być wyświetlana w kabinie kierowcy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, zamknięcia żaluzji typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Żaluzje wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie panela sterującego z elektronicznym ekranem dotykowym). | Spełnia Nie spełnia |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w obustronne oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki na całej jej wysokości. Oświetlenie skrytek w technologii LED. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.6 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, dachu i pola pracy, powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie może być wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.8 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.9 | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 1600 dm3 przy ciśnieniu 8 bar i min 250 dm³ przy ciśnieniu 40 bar. Układ musi posiadać możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do linii tłocznych, działka na dachu, instalacji zraszaczowej i linii szybkiego natarcia. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.10 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.11 | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie stężeń min. 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.12 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). Pokrywy nasad- tłoczne, ssawne, zasilające muszą być oznaczone kolorystycznie zgodnie z wymogami.( kolor: zółty, czerwony, niebieski). | Spełnia Nie spełnia |
| 3.13 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.14 | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania, tego samego producenta co ogrzewanie kabiny, działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25 ºC”. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.15 | W przedziale autopompy powinien być umieszczony włącznik i wyłącznik silnika. Uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.16 | Dodatkowy przycisk włączania przystawki odbioru mocy w kabinie w pobliżu kierowcy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.17 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.18 | Zbiornik wody o pojemności nominalnej min 3 m³ (±5%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.19 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu za pomocy pompy elektrycznej. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.20 | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady 75 zabezpieczoną przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych i zawór kulowy służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.21 | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową typu TURBO z czterostopniową regulacją przepływu : 115, 230, 360, 470 I/min. Prądownica zainstalowana na linii szybkiego natarcia musi posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody, szybkozłącze hydrauliczne, regulowaną wydajność. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, elektryczny napęd i korbę umożliwiająca awaryjne zwijanie węża. Na zabudowie należy umieścić osłony ze stali nierdzewnej chroniące powłokę lakierniczą przed uszkodzeniem podczas rozwijania i zwijania węża. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. Prowadnica linii szybkiego natarcia powinna po wysunięciu znajdować się poza obrysem skrytki, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia powłoki zabudowy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.22 | Działko wodno-pianowe klasy DWP 24 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Działko wysuwane hydraulicznie do pozycji pracy. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Pod pojazdem zamontowany system instalacji zraszaczowej. minimum 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczenia stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.23 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, sterowany za pomocą pilota, zasilany z instalacji samochodu, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Reflektory zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5 m, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym oraz drabiną. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Sterowanie masztem za pomocą pilota na przewodzie umieszczonego w skrytce bezpośrednio pod masztem. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.24 | Na maszcie oświetleniowym zamontowana lampa pojedyncza LED ze światłem barwy niebieskiej ( migającej), która powinna być zamontowana w sposób nie ograniczający strumienia świetlnego masztu oświetleniowego; Uruchomienie lampy powinno być możliwe wyłącznie z panelu sterowania masztem. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.25 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt i 2 skrzyniami dachowymi wyposażone w oświetlenie typu LED. Na dachu mocowanie na drabinę aluminiową trzyprzęsłową, 2 węże ssawne dostarczone przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia. Na dachu mocowanie na drabinę słupkową. Oświetlenie dachu LED włączane z przedziału tylnego i kabiny kierowcy (załączane razem z oświetleniem pola pracy). Jak również oświetlenie załączane i wyłączane po otwarciu drabinki. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.26 | Na dachu pojazdu zamontowane 2 skrzynie na sprzęt, wykonane z materiału odpornego na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Skrzynie muszą posiadać oświetlenie LED zapewniające oświetlenie wewnątrz skrzyni na poziomie nie mniejszym niż 5 lux. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.27 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu. Włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Dodatkowe oświetlenie LED pola pracy w dolnej części samochodu przy stopniach wejściowych do kabiny załogi i przy lusterkach wstecznych. Dodatkowe lampy LED doświetlające pole pracy pomiędzy drzwiami załogi a drzwiami przednimi. Oświetlenie pola pracy ma się automatycznie załączać podczas włączenia biegu cofania jak również załączać i wyłączać ręcznie z pozycji kierowcy. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.28 | Szuflady i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Szuflady i tace wysuwane w 100% swojej długości. System odblokowywania szuflad w postaci dużego metalowego przycisku na całej długości szuflady. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.29 | Zabudowa wyposażona w min. 4 wysuwane szuflady sprzętowe poziome i jedną pionową na sprzęt burzący. Szuflady muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Szuflady wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, odblaskowe w trzeciej generacji. Zabudowa wyposażona min. w 16 pojemników z tworzywa ( plastiku) w kolorze czerwonym na drobny sprzęt. Miejsce montażu szuflad, pojemników, uchwytów itd. do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.30 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.31 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych STORZ 75, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego na dachu instalacji zraszaczowej. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.32 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.33 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.34 | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, włącznik/wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, przycisk automatycznego zwolnienia obrotów silnika do obrotów jałowych, przycisk załączania przystawki autopompy, licznik motogodzin pracy autopompy, włącznik oświetlenia pola pracy, włącznik oświetlenia skrytek sprzętowych, przycisk do uruchomienia sygnału pneumatycznego, Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: wskaźnik niskiego i wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.35 | W pojeździe zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika pojazdu. Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do przewożenia takiej ilości sprzętu, świadectwo dopuszczenia musi potwierdzać przystosowanie pojazdu do obciążenia co najmniej taką masą. Wyposażenie zgodne ze standardem wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GBA. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.36 | Wykonawca zastosuje uchwyty i mocowania sprzętu wykorzystując technologie stosowane w nowoczesnych zabudowach pojazdów specjalnych z zachowaniem zasad ergonomii zgodnie z zaleceniami zamawiającego na etapie produkcji pojazdu. | Spełnia Nie spełnia |
| 3.37 | Uchwyty i mocowania pozwalające na wyciągnięcie urządzeń bez konieczności zdejmowania rękawic bojowych. Mocowania powinny być wykonane z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Ponadto wszelkie ostre krawędzie powinny zostać zaokrąglone lub zabezpieczone. | Spełnia Nie spełnia |
| 4. | Wyposażenie sprzętowe- ratownicze, dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem: |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w uchwyty na sprzęt zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.2 | Aparaty powietrzne butlowe ( butle kompozytowe z pokrowcem) nadciśnieniowy na sprężone powietrze wraz z maskami (pokrowce na maski) i sygnalizatorami bezruchu - zamontowane na tylnym siedzisku załogi. | 4kpl. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.3 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-LA -kolor neon ( zielony ). | 8szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.4 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-LA-kolor czerwony | 10 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.5 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-25-20-LA-kolor biały | 6 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.6 | Przełącznik 100/75 | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.7 | Przełącznik 75/52 | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.8 | Przełącznik 52/25 | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.9 | Rozdzielacz K-75/52-75-52 | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.10 | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 z czterostopniową regulacją przepływu : 115, 230, 360, 470 I/min. zmiany prądów wody. | 3 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.11 | Prądownica pianowa PP 2 | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.12 | Stojak hydrantowy | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.13 | Klucz do hydrantów podziemnych z zestawem stopek | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.14 | Klucz do hydrantów nadziemnych wielofunkcyjny | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.15 | Klucz do łączników | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.16 | Klucz do pokryw studzienek | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.17 | Mostek przejazdowy ( gumowy) | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.18 | Siodełko wężowe | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.19 | Linka strażacka ratownicza 30m. | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.20 | Zestaw narzędzi hydraulicznych akumulatorowych z osprzętem: Nożyce hydrauliczne akumulatorowe - 1 szt. o niżej wymienionych parametrach: - Ciśnienie robocze - 70 MPa - Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - CC 205 K - 24 - Siła cięcia - 1 101 kN - Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204 - 205 mm - Maksymalne rozwarcie ostrzy - 205 mm - Technologia wykonania ostrzy - odkuwane - Stopień ochrony urządzenia - IP 58 - Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m - Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza - Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej) - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę - Wskaźnik prędkości pracy narzędzia - Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek) - Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia - Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem - Wskaźnik temperatury urządzenia - Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 24 kg Rozpieracz kolumnowy akumulatorowy - 1 szt. o niżej wymienionych parametrach: - Ciśnienie robocze - 50 MPa - Klasyfikacja wg PN-EN 13024 - R 127/451-60/425-21,9 - Długość w stanie złożonym - 627 mm - Długość w stanie rozłożonym - 1 503 mm - Ilość tłoków - 2 - Siła 1 tłoka - 127 kN - Skok 1 tłoka - 451 mm - Siła 2 tłoka - 60 kN - Skok 2 tłoka - 425 mm - Stopień ochrony urządzenia - IP 58 - Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m - Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza - Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej) - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę - Wskaźnik prędkości pracy narzędzia - Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek) - Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia - Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem - Wskaźnik temperatury urządzenia - Waga urządzenia z akumulatorem - 21,9 kg Rozpieracz ramieniowy - 1 szt. o niżej wymienionych parametrach: - wyposażony dodatkowo w końcówki wymienne do wyważania drzwi - wyposażony w zestaw łańcuchów - Ciśnienie robocze - 70 MPa - Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5 - Minimalne rozwarcie ramion - 730 mm - Minimalna siła rozpierania - 52 kN - Maksymalna siła rozpierania - 658 kN - Siła ciągnięcia - 58 kN - Siła ściskania - 115 kN - Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek - Stopień ochrony urządzenia - IP 58 - Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m - Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza - Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej) - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę - Wskaźnik prędkości pracy narzędzia - Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek) - Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia - Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem - Wskaźnik temperatury urządzenia - Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg Akumulator - 5 szt. - Rodzaj - Li-Ion - Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze - Napięcie - 25,2 V - Pojemność - 9 Ah - Brak pamięci (możliwość doładowywania) - Możliwość montażu akumulatora pod wodą - Stopień ochrony - IP 68 - Odporny na warunki atmosferyczne - Wskaźnik naładowania - Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą Zasilacz sieciowy - 1 szt. - Napięcie 230 V/50 Hz - Stosowany jako stałe zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciągła praca urządzenia (poprzez podpięcie np. do agregatu prądotwórczego) - Długość 5 m Ładowarka - 2 szt. - Sieciowa 230 V i samochodowa 12-24 V ( zamontowana w pojeździe w miejscu uzgodnionym z zamawiającym) Mata narzędziowa - 1 szt. | 1 kpl | Spełnia Nie spełnia |
| 4.21 | Wentylator (oddymiający) osiowy spalinowy 4 suwowy z możliwością regulacji pochyłu | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.22 | Topór ciężki | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.23 | Łom | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.24 | Bosak lekki dielektryczny | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.25 | Bosak podręczny | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.26 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny Hooligan) | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.27 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.28 | Młot 5 kg | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.29 | Siekiera 2 lub 1,5 kg | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.30 | Szpadel | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.31 | Szufla | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.32 | Widły | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.33 | Szczotka uliczna szeroka (z twardym włosiem)i trzonkiem | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.34 | Zestaw do zabezpieczenia poduszek powietrznych kierownicy (sam. osobowy + ciężarowy) | 1 kpl. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.35 | Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki | 1 kpl | Spełnia Nie spełnia |
| 4.36 | Parawan ochronny z napisem STRAŻ | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.37 | Gaśnica proszkowa o łącznej ilości proszku gaśniczego min. 6 kg | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.38 | Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych | 30 kg. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.39 | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) | 10 dm3 | Spełnia Nie spełnia |
| 4.40 | Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.41 | Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (If/lf+lf+lD) | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.42 | Taśma ostrzegawcza | 600 m | Spełnia Nie spełnia |
| 4.43 | Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.44 | Stożek ostrzegawczy uliczny | 6 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.45 | Znak ostrzegawczy „wypadek drogowy” ze stojakiem | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.46 | Zestaw ratownictwa medycznego Torba PSP-R 1 | 1 kpl | Spełnia Nie spełnia |
| 4.47 | Deska ortopedyczna pediatryczna, kompletna (pasy, unieruchomienie głowy) | 1 kpl. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.48 | Zestaw Szyn Kramera wraz z pokrowcem | 1 kpl. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.49 | Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego 3 szt. 5Litrowe, 2szt.10 litrowe | 5 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.50 | Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy | 1 kpl. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.51 | Podest ratowniczy ( platforma ratownicza): -wysokość regulowana 850-1391mm - powierzchnia 1770x850mm - wymiary po złożeniu 1980x1080x220mm - udźwig 500 kg -waga około 50kg | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.52 | Podpory ratownicze ze zwijaczem i pokrowcem - długość podpory regulowana : 1100-1850mm - nośność 1000 kg -dł. Pasa :5m - waga podpory 7,78kg | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.53 | Lanca kominowa wygięta :z przewodem i zaworem kulowym wyposażona w wąż o długości min. 2 metry, szybkozłącze obrotowe (męskie) oraz zestaw startowy (szybkozłącze) z możliwością podłączenia do linii szybkiego natarcia w pojeździe - wydajność 5 l/min (20 bar). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie montażu 2 metrowego przewodu wraz z lancą kominową wygiętą bezpośrednio do prądownicy szybkiego natarcia ( jeżeli system konstrukcji prądownicy na to zezwala). | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.54 | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (w przypadku ratownictwa wysokościowego może być zamiennie uprząż asekuracyjna | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.55 | Latarka kątowa z ładowarką - 4 szt. zamontowane w przedziale załogi | 4 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.56 | Ubrania do usuwania owadów błonkoskrzydłych o rozmiarze XXL | 2 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.57 | Motopompa pływająca spalinowa 4 suwowa | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.58 | Drabina słupkowa | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.59 | Pilarka łańcuchowa lekka (194 T) 1,9KM, do drewna z prowadnicą minimum 350 mm o napędzie spalinowym wraz z kluczem i zapasową prowadnicą i łańcuchem. | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.60 | Pilarka łańcuchowa (251) 3,0KM do drewna z prowadnicą minimum 350 mm o napędzie spalinowym wraz z kluczem i zapasową prowadnicą i łańcuchem | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.61 | Zbijak do szyb hartowanych | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.62 | Nóż do pasów bezpieczeństwa | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.63 | Szlifierka kątowa akumulatorowa z akumulatorem wraz z zapasowymi tarczami. Wkrętarka akumulatorowa z akumulatorem. Piła szablasta akumulatorowa z akumulatorem z zestawem brzeszczotów. W zestawie ładowarka podwójna i 2 zapasowe akumulatorki. Wszystkie akumulatorki o minimalnym napięciu znamionowym 18 V i pojemności akumulatora minimum 5Ah. Wszystko umieszczone w skrzyneczce, sprzęt jednego producenta. | 1 kpl. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.64 | Zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: gazów wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru | 1 szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.65 | Zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób | 1szt. | Spełnia Nie spełnia |
| 4.66 | Drewniany zestaw do stabilizacji pojazdów zgodny z normatywem KSRG SKŁAD ZESTAWU: - 10 × klocki 100 × 100 mm, długość 600 mm, 4 × klocki 100 × 50 mm, długość 600 mm, 4 × kliny 100 × 100 mm, długość 500 mm, część płaska o długości 100 mm, 4 × kliny 100 × 50 mm, długość 500 mm, część płaska o długości 100 mm, 2 × płyta ze sklejki o wymiarach 600 × 600 mm, grubość 21 mm, wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej C16 | 1 kpl. | Spełnia Nie spełnia |
| 5. | Pozostałe warunki Zamawiającego: |  |
| 5.1 | Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowę): min. 24 miesiące | Spełnia Nie spełnia |
| 5.2 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). | Spełnia Nie spełnia |
| 5.3 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: Instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, sprzętu silnikowego. Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. | Spełnia Nie spełnia |
| 5.4 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta podwozia, o sile uciągu min. 8000 kg z liną o długości minimum 25 m. Wyciągarka wyposażona w przewodowy i bezprzewodowy układ sterowania oraz rolkową prowadnicę. Wyciągarka powinna być zamontowana w kompozytowej obudowie koloru czerwonego. Obudowa powinna nie ograniczać dostępu do uchwytów holowniczych. | Spełnia Nie spełnia |
| 6. | Wykonawca przewidzi miejsce w zabudowie wraz z uchwytami i mocowaniami na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia: ( lista sprzętu dostarczona zostanie na etapie realizacji zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc montażu ładowarek radiotelefonów przenośnych oraz innego sprzętu spalinowego , elektronicznego jak również dodatkowego sprzętu ratowniczo- gaśniczego na etapie produkcji zabudowy pojazdu. | Spełnia Nie spełnia |

Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy pozostawić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji pozostawi słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości niż wymagane przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

……………………………………

Podpis wykonawcy