1.2.0.     OPIS  TECHNICZNY:

do Projektu Budowlanego przebudowy mostu przez rzekę Krępiankę

w km 1+545 w ciągu drogi gminnej nr 190632W w miejscowości Solec nad Wisłą.

1.2.1.1.   Podstawa opracowania:

1/  Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy Urzędem Gminy

w Solcu nad Wisłą, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POLMOST” – Jerzy

Materek w Radomiu przy ul. Gagarina 25 m 126.

2/  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr GTK-7332/34/02

z dnia 11.10.2002 r. dla „przebudowy niskowodnego jednoprzęsłowego mostu

drewnianego na niskowodny obiekt stały( przepust stalowo-żelbetowy) na rzece

Krępianka w Solcu n/Wisłą w ciągu drogi gminnej nr 190632W, wraz 			     załącznikiem mapowym do decyzji.

3/  Opinia Nr 9/03 z dnia 19.03.2003 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji

projektowej „przebudowa mostu przez rzekę Krępiankę w miejscowości Solec 	     nad Wisłą”

4/  Uaktualniona mapa do celów projektowych 1: 500 wraz z reperem roboczym.

5/  Uzupełniające pomiary terenowe wykonane przez projektanta.

6/  Operat wodno-prawny wraz z obliczeniami hydraulicznymi światła przepustu

MultiPlate MP 150 typ  L 46 ( 5,03x3,36) m

7/  Uzgodnienie rzędnych wlotu i wylotu projektowanego (obiektu mostowego)

przepustu przez rzekę Krępiankę w km 1+545 w miejscowości Solec nad Wisłą.

8/  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.

poz.735)

9/  Literatura techniczna oraz normy związane.

10/  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące integralną część  niniejszego

projektu

1.2.1.2.  Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej pozwalającej

na  przebudowę, polegającą na rozebraniu istniejącego tymczasowego mostu

z pomostem drewnianym leżącym na stalowych belkach walcowanych opartych

na drewnianych jarzmach podpór przyczółkowych i wybudowaniu w tym  miejscu

przepustu stalowo-żelbetowego MultiPlate MP 150 typ  L 46 ( 5,03x3,36) m

Projektuje się przepust o nośności klasy „D” wg PN-85/S-10030 ze sprawdzeniem

na obciążenie kołowym pojazdem  K= 320 kN.

Dokumentacja projektowa składa się z następujących części:

Część  1    Projekt Budowlany:

1/  Uzgodnienia i decyzje

2/  Projekt Zagospodarowania terenu

3/  Projekt Architektoniczno-Budowlany

4/  Dokumentacja geotechniczna

Część  2    Projekt  Wykonawczy

Część  3    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Część  4    Kosztorysowa

Część  5    Operat Wodno-prawny

1.2.2.   Opis stanu istniejącego:

Istniejący most składa się z pomostu drewnianego ułożonego na stalowych

belkach walcowanych opierających się na drewnianych jarzmach przyczółków,

długość mostu                                     L = 8,50 m

szerokość mostu w świetle poręczy   B =  5,16 m

Światło mostu                                  Lśw  =  6,40 m

Dno rzeki pod mostem umocnione jest narzutem kamiennym, stożki przyczółków

są nie umocnione.

Rzędna dna pod mostem 126,08 m npm.

Dojazdy do mostu:

Szerokość korony drogi na dojazdach wynosi: L = 4,00 m

Nawierzchnia dojazdów:

- dojazd lewobrzeżny, nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm

- dojazd prawobrzeżny, nawierzchnia gruntowa utwardzona.

Szerokość nawierzchni B = 3,00 m

Urządzenia uzbrojenia terenu:

W sąsiedztwie obszaru projektowanej zabudowy nie występują żadne urządzenia

uzbrojenia terenu.

1.2.2.1.  Ocena stanu technicznego istniejącego mostu:

Drewniane jarzma przyczółków są w katastrofalnym stanie technicznym, pale

drewniane i opierzenie ścian są spróchniałe.

Stalowe belki ustroju niosącego są skorodowane i przedstawiają wartość złomu.

Pomost drewniany leżący na belkach nośnych jest spróchniały i wymaga

natychmiastowej rozbiórki.

Most jest w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej przebudowy.

1.2.3.    Zamierzenia projektowe:

W oparciu o „Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”,

opracowany „Operat Wodno-prawny,” dokonane uzgodnienia branżowe,

wytyczne oraz katalog szczegółów mostowych, przyjęto następujące rozwiązanie

projektowe dla przebudowy mostu:

W obrębie projektowanego przepustu istniejący nasyp drogowy zostanie

rozkopany a dno rzeki będzie pogłębione do rzędnej 124,58 na wylocie (124,64 na 	wlocie) m npm.

Projekt przewiduje wybudowanie przepustu stalowo-żelbetowego składającego

się z części przelotowej wykonanej z blachy falistej oraz żelbetowych części:

wlotowej i wylotowej, w postaci żelbetowych ław fundamentowych o grubości

30 cm i wysokości 172 cm.

Projektuje się umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym gr. 20 cm, po 3,00 m

przed i za przepustem ( na wlocie i wylocie przepustu) na szerokości koryta rzeki

które w obrębie przepustu wynosi 6,00 m.

Dodatkowo wlot i wylot przepustu (wykop w obrębie przepustu) zabezpieczony 	będzie palisadą wykonaną z wbijanych w grunt kołków drewnianych 8/160 cm.

Przepust jest typową konstrukcją o symbolu MultiPlate MP 150

typ L 46 ( 5,03x3,36) m.

Projektuje się posadowienie przepustu na wlocie i wylocie – na ławach

fundamentowych natomiast część przelotową na:

- podłożu piaskowo-żwirowym o gr. 20 cm o wskaźniku zagęszczenia ID=0.98

- geosiatka o sztywnych węzłach (wytrzymałości na rozciąganie 40 kN/m),

- tłuczeń 31.5/63 o gr. 30 cm,

- geosiatka o sztywnych węzłach (wytrzymałości na rozciąganie 40 kN/m),

- grunt rodzimy.

Konstrukcja przepustu jest wtopiona w odtworzony nasyp drogowy z minimalnym

naziomem, warstwa nasypu, podbudowy i nawierzchni o grubości 0,88 m

Wyposażenie obiektu:

- 1.	Zastosowano nad przepustem barieroporęcze stalowe typ II (wzmocniony)

- o wysokości pochwytu h = 1100 mm od nawierzchni jezdni (ławy chodnika )

- o rozstawie słupków co 1,00 m.

- 2.	Na dojazdach projektuje się zabezpieczenie stalowymi barierami ochronnymi

- typu SP-05 o rozstawie słupków co 2,00 m

- W przekroju poprzecznym szerokość w świetle prowadnic barier ochronnych

- wynosi L = 4,50 m

3.	Odwodnienie nawierzchni powierzchniowe z odprowadzeniem wód

opadowych  poprzez 2 % daszkowy spadek poprzeczny na jezdni,

5.	Zaprojektowano nawierzchnię nad przepustem:

- asfaltobeton – warstwa ścieralna gr. 5cm

- podbudowa tłuczniowa gr. 30cm

- zasypka piaskowo-żwirowa gr. 38cm o ID=0.98

- geomembrana,

- zasypka piaskowo-żwirowa gr. 15cm o ID=0.95

- przepust MP Typ L46(5.04x3.36)m

5.	Powierzchnie projektowanych skarp należy umocnić geomatami gr 17 mm

o masie powierzchniowej 380 g/m2 (oraz biomatą zawierającą nasiona traw 		ułożoną pod geomatą), zakres i kształt umocnienia dopasować do projekto			wanych skarp. Boczne krawędzie umocnienia oraz krawędzie przy 				podstawie skarpy umocnić materacami gabionowymi grubości 20 cm,

o prze	kroju 	trapezowym .

1.2.4. 	Warunki gruntowo-wodne: określone zostały w dokumentacji geotechnicznej

załączonej do niniejszego projektu wykonawczego.

1.2.5.	Urządzenia obce:

W sąsiedztwie projektowanego przepustu nie występują żadne urządzenia

obce.

1.2.6.	Roboty towarzyszące:

Na czas robót projektuje się wykonanie tymczasowej drewnianej kładki dla

pieszych o szerokości pomostu B = 1,50 m i długości

L =12,00+14,00+12,00= 38,00 m

1.2.7.	Reper:

Projekt dowiązano do reperu roboczego o rzędnej H = 130,46 m npm

( pokrywa studzienki kanalizacyjnej ) usytuowanego w ciągu drogi od strony

Solca przy działce nr 2960.

1.2.8.	Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy:

Pobór energii z istniejącej linii energetycznej zlokalizowanej w obrębie

projektowanych robot, po uprzednim zawarciu odpowiednich umów na pobór

energii elektrycznej z Rejonu Energetycznego.

Lub zasilanie z agregatu prądotwórczego.

Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW.

1.2.9.	Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy:

Dowóz wody beczkowozami beczkowozami z wodociągu gminnego po

uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody władz gminy, po ustaleniu zasad

odpłatności za pobór wody – potrzebny pobór wody 1000 litrów na dobę

1.2.10.Organizacja ruchu na czas budowy:

Roboty należy wykonywać przy całkowitym wyłączenie obiektu z ruchu

kołowego i pieszego.

Wykonawca robót opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzgodni go

z odpowiednimi władzami i przed przystąpieniem do robót oznakuje je zgodnie

z projektem organizacji ruchu.

1.2.11. Wymagania wykonawcze:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie robót

powierzyć firmie specjalizującej się w wykonawstwie robót mostowych.

1.3.0.  Zakres robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych objętych Projektem

Budowlanym:

- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych i zamknięcie ruchu kołowego na

obiekcie na czas robót,

- wytyczenie w terenie głównych osi projektowanego przepustu

- przełożenie koryta rzeki ( tymczasowy przekop od strony prawego brzegu )

- rozebranie pomostu drewnianego istniejącego mostu,

- rozebranie  konstrukcji stalowej ustroju niosącego istniejącego mostu,

- rozebranie drewnianych przyczółków wraz z opierzeniem ścian,

- rozkop istniejącej drogi, wykopy fundamentowe i pogłębienie dna koryta

rzeki w obrębie przepustu, zgodnie z projektem,

- wykonanie palisady drewnianej ø8/160  na wlocie i wylocie przepustu oraz wzdłuż przepustu w obrębie wykopu,

- wykonanie ław fundamentowych ścian czołowych przepustu,

- ułożenie w korycie geosiatki o sztywnych węzłach – wyt. na

rozciąganie 40kN/m, z wypełnieniem tłuczniem 31.5/63 o grubości 30cm,

- wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowo-żwirowej o gr. 20 cm

pod część przelotową przepustu,

- montaż stalowej konstrukcji, części przelotowej przepustu,

- wykonanie i zagęszczenie obsypki wokół konstrukcji przepustu,

- wykonanie geomembrany nad konstrukcją przepustu,

- wyprofilowanie skarp nasypowych na wlocie i wylocie przepustu,

wraz z jednoczesnym zasypaniem części przelotowej przepustu,

- umocnienie dna rzeki, na wlocie i wylocie przepustu, narzutem kamiennym na długości L=3,0m,

- przełożenie rzeki w światło przepustu z jednoczesnym zasypaniem tymczasowego przekopu,

- wykonanie nasypu dojazdu prawobrzeżnego,

- wykonanie ław fundamentowych wraz z kotwami dla zamocowania słupków

projektowanych barieroporęczy mostowych,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni nad przepustem i dojazdu

lewobrzeżnego,

- wykonanie umocnienia skarp geomatami oraz biomatą zawierającą nasiona traw,

- obramowanie w/w umocnienia skarp oraz wlotu i wylotu konstrukcji

przepustu trapezowymi materacami gabionowymi,

- wykonanie barier ochronnych na dojazdach do przepustu,

- dokonanie odbioru robót i włączenie obiektu do eksploatacji,

- rozebranie tymczasowej kładki dla pieszych.

Koniec opisu technicznego

mgr inż. Jerzy Materek

( RA-117/84 )