Uzupełnienie do Specyfikacji Technicznej

Użyte do realizacji zadania określonego w SIWZ pod nazwą: „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Solec nad Wisłą” oprawy i źródła światła muszą być zgodne z opracowaną dokumentacją i spełniać następujące minimalne parametry techniczne, użytkowe i fotometryczne:

- Oprawa musi mieć budowę jednokomorową

- Oprawa musi posiadać możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oprawy zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie w zakresie minimum +/- 15(

- Stopień ochrony przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych i wody dla komory lampy musi wynosić IP-66 minimum

- Oprawy uliczne muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony ppor.,

- Sprzęt oświetleniowy musi posiadać deklarację zgodności producenta lub certyfikat „CE”

- Oprawy muszą posiadać urządzenie do tzw. „oddychania oprawy”

- Oprawy muszą współpracować ze wszystkimi źródłami światła dostępnymi na rynku i być przystosowane tabularnych źródeł światła, pozwalających na ciągły okres eksploatacji przez minimum 18.000 godzin. Trwałość źródeł światła musi wynikać z karty katalogowej.

Skuteczność świetlna sodowych źródeł światła musi wynosić:

-70W -6600 lm

- 10. Panel z osprzętem demontowany bez użycia narzędzi

- Napięcie robocze 230V

- Korpus oprawy wykonany jako ciśnieniowy odlew aluminiowy

- producent udzieli minimum 3 letniej gwarancji na proponowane oprawy i źródła światła

- oprawy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 60598-2-3:2006, (EN 60598-2-3:2003) oraz PN-EN 60598-1:2005 (EN 60598-1:2004)

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnianie powyższych parametrów dotyczących opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz deklarację CE