ŚLEPY  KOSZTORYS

do projektu przebudowy mostu przez rzekę Krępiankę w km 1+545 w miejscowości Solec nad Wisłą

| Lp | Specyfikacje | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.01.01. | Odtworzenie (wytyczenie) trasy i punktów wysokościowych 1.Tyczenie osi przepustu 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km kpl | 0,050 1 |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg 1.Rozebranie nawierzchni z mas min.-bitum. gr. 5 cm 2.Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr.20 cm 3.Odwóz gruzu z rozbiórki na odległość 5 km | m2 m2 m3 | 73,440 73,440 18,360 |  |  |
| 3. | D-01.02.05 | Rozbiórka elementów mostu tymczasowego 1.Rozbiórka jezdni istniejącego mostu drewnianego 2.Rozbiórka poręczy istniejącego mostu 3.Rozbiórka jarzm podpór istniejącego mostu 4.Rozbiórka opierzenia przyczółków istniejącego mostu 5.Rozbiórka dźwigarów i poprzecznic stalowych 6.Odwóz złomu na odl. 5 km | m3 m3 m3 m3 t t | 8,201 0,340 3,407 3,157 4,441 4,441 |  |  |
| 4. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV 1.Wykop koparką pod przepust z odwozem urobku na 5 km 2.J.w. lecz w gruntach nawodnionych z rozparciem wykopu 3.Wykop koparką pod koryto obwodowe rzeki na odkład 4.Ręczny wykop pod ścianki czołowe i skrzydła w gruncie nawodnionym z rozparciem wykopu 5.Zasypanie koryta obwodowego rzeki poza nasypem 6.Zasypanie ścianek czołowych i skrzydeł | m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 87,79 154,656 205,486 14,742 60,000 11,340 |  |  |
| 5. | D-02.03.01 | Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczółkami 1.Wykonanie podsypki żwirowo-piaskowej pod przepust 2.Zasypanie przepustu po zmontowaniu | m3 m3 | 24,360 33,350 |  |  |
| 6. | D-02.03.02 | Wykonanie nasypu 1.Zasypanie koryta obwodowego rzeki z zagęszczeniem | m3 | 145,486 |  |  |
| 7. | D-03.01.02 | Przepusty stalowe z blachy falistej 1.Montaż przepustu MultiPlate 150 typ L-46 2.Zabezpieczenie powierzchni przepustu powłoką z żywicy | mb m2 | 14,400 151,088 |  |  |
| 8. | D-04.01.01. | Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 1.Koryto głęb. 30 cm od strony wału 2.Koryto głęb. 10 cm od strony Solca | m2 m2 | 38,042 70,242 |  |  |
| 9. | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku 1.Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm | m2 | 152,858 |  |  |
| 10. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 1.Warstwa dolna gr. 15 cm 2.Warstwa górna gr. 15 cm | m2 m2 | 458,00 194,876 |  |  |
| 11. | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 1.Warstwa ścieralna gr. 5 cm | m2 | 226,000 |  |  |
| 12. | D-07.05.01 | Bariery stalowe ocynkowane 1.Ustawienie barier ochronnych SP-05/2 | mb | 36,000 |  |  |
| 13. | D-07.08.01 | Zabezpieczenie ciągłości ruchu 1.Projekt organizacji ruchu i oznakowanie robót | kpl | 1 |  |  |
| 14. | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe 1.Krawężniki betonowe 20x30 na podsypce cem.-piaskowej | mb | 6,260 |  |  |
| 15. | D-08.02.01 | Umocnienie stożków multimatą i biomatą z nasionami traw 1.Umocnienie skarp geomatami i biomasą z nasionami 2.Umocnienie poboczy bloczkami betonowymi 38x25x12 | m2 m2 | 66,64 9,130 |  |  |
| 16. | D-08.02.01b | Umocnienie dna narzutem kamieniennym 1.Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym gr. 20 cm | m2 | 6,120 |  |  |
| 17. | D-08.03.01 | Obrzeża 1.Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cem. - piaskowej | mb | 17,490 |  |  |
| 18. | M11.02.01.01 | Ręczne wbicie pali drewnianych w grunt 1.Wbicie 16 szt. pali śr. 12cm gł. wbicia 1,5 m dł.pali 2,0 m | mb | 1,920 |  |  |
| 19. | M11.02.01.02 | Ręczne wbicie w grunt palisady drewnianej 1.Wykonanie palisady z kołków Ø 10 cm gł.1,0 m | mb | 46,78 |  |  |
| 20. | M-11.07.01 | Beton wyrównawczy B-10 1.Beton wyrównawczy B-10 | m3 | 0,480 |  |  |
| 21. | M-12.01.02 | Stal zbrojeniowa 1.Stal zbrojeniowa 18G2 (A-II) | t | 1,124 |  |  |
| 22. | M-13.01.00 | Beton konstrukcyjny 1.Beton B-30 ławy pod barieroporęcze w deskowaniu 2.Beton B-30 ściany czołowe i skrzydła w deskowaniu 3.Beton B-30 wieńce skarpowe w deskowaniu | m3 m3 m3 | 4,680 7,000 2,780 |  |  |
| 23. | M-14.01.10 | Tymczasowe kładki dla pieszych wykonane z drewna 1.Wbicie i wyciągnięcie słupo-pali Ø 10 głęb. wbicia 1,0 m szt. słupo-pali 40 2.Ułożenie i rozebranie pomostu kładki 3.Wykonanie i rozebranie poręczy kładki | mb m3 m3 | 4,000 6,410 1,990 |  |  |
| 24. | M-15.01.03 | Dwukrotne smarowanie lepikiem na gorąco 1.Izolacja powierzchni betonu 2xlepik na gorąco | m2 | 50,012 |  |  |
| 25. | M-19.01.03 | Barieroporęcze na obiektach mostowych 1.Montaż barieroporęczy „Mazowieckie Mosty” BPW/1 | mb | 10,000 |  |  |
| 26 | M-20.02.06 | Drobne elementy drogowo-mostowe, umocnienie gruntu materacami gabionowymi o przekroju trapezowym oraz wzmocnienie podłoża geosiatką Wykonanie materaców gabionowych o przekroju trapezowym: a = 20 cm b = 60 cm h = 20 cm Ułożenie geosiatki o węzłach sztywnych ( 40 kN/m) na dnie wykopu pod przepustem | mb m2 | 52,30 288,56 |  |  |
| Ogółem wartość robót netto |  |
| VAT 22% |  |
| Ogółem wartość robót brutto |  |